Koszalin, lipiec 2021r.

KOMUNIKAT

O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI                  W  KOSZALINIE  ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                            i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (art. 12 ust.5).

W ramach nadzoru nad jakością wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),                          w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja prowadzona jest bieżąca, wewnętrzna kontrola jakości wody. Procesowi kontroli podlega pobieranie próbek wody, oznaczanie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz analiza danych w celu oceny ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Laboratorium Badania Wody poprzez rutynową, regularną kontrolę jakości wody ma za zadanie potwierdzić, że ujmowana, uzdatniana i przesyłana woda poprzez system sieci wodociągowej spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa.

Równolegle, bieżący nadzór nad jakością wody sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie. Orzeczenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie potwierdziły, że jakość wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W pierwszym półroczu 2021 roku przeprowadzono 1257 analiz próbek wody, pobranych z koszalińskiego systemu zaopatrzenia w wodę.

Zgodnie z analizą wyników badań, niektóre wyniki zestawiono                     w załączonych tabelach. Informujemy, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tabela nr 1

Jakość wody z ujęć koszalińskiego i mostowskiego w I półroczu 2021r.

| Parametr | Parametry wody podawane do koszalińskiego systemu dystrybucji | Wartość parametryczna |
| --- | --- | --- |
|  | Woda z ujęcia w Koszalinie /uzdatniona/ | Woda z ujęcia w Mostowie /uzdatniona/ |  |
| pH | 7,5 | 7,9 | 6,5 – 9,5 |
| Mętność [NTU] | < 0,20 | < 0,20 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU |
| Przewodność w 25 °C [(S/cm] | 621 | 319 | 2500 |
| Żelazo /Fe/ [(g /l] | < 60 | < 60 | 200 |
| Mangan /Mn / [(g /l] | < 4 | < 4 | 50 |
| Amonowy jon / NH4+ / [mg /l] | 0,16 | < 0,15 | 0,50 |
| Azotany /NO3-/ [mg /l] | <0,40 | <0,40 | 50* |
| Azotyny /NO2-/ [mg /l] | < 0, 02 | < 0,02 | 0,10* |
| Chlorki /Cl -/ [mg /l] | 25,9 | 6,8 | 250 |
| Siarczany /SO42-/ [mg /l] | 96,2 | 37,1 | 250 |
| Twardość ogólna /w przeliczeniu na CaCO3/ [mg /l] | 292 | 178 | 60-500 |
| Barwa [mg Pt/l] | 5 | < 5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian** |
| Smak | Akceptowalny /bez nieprawidłowych zmian/ | Akceptowalny /bez nieprawidłowych zmian/ | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny /bez nieprawidłowych zmian/ | Akceptowalny /bez nieprawidłowych zmian/ | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |

*Należy spełnić  warunek: [ azotany ]/50 +[ azotyny ]/3 ≤ 1                                                                                                                          **Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l

W Załączniku nr 1 ( tabela nr 2) i Załączniku nr 2 (tabela nr 3) przedstawiono wyniki badań wody u koszalińskich odbiorców.

#### Załącznik nr 1

#### Tabela nr 2

#### Jakość wody w poszczególnych punktach koszalińskiej sieci wodociągowej                                       w I półroczu 2021r.

| Parametr | ul. Filtrowa 1 | Góra Chełmska (zbiorniki) | ul. Podgórna 28 (hydrofornia) | ul. BoWiD 15 (komora) | ul. BoWiD/ Mieszka I-go | u1. Niepodległości 44-46( Szpital ) | Komora Ø1000 Manowo | ul. Powstańców Wielkopolskich 14 (hydrofornia) | Wartość parametryczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność w 25 °C[(S/cm] | 616 | 499 | 759 | 324 | 350 | 735 | 321 | 469 | 2500 |
| Twardość ogólna /w przeliczeniu na CaCO3/ [mg /l] | 291 | 254 | 308 | 146 | 226 | 382 | 152 | 206 | 60-500 |
| Żelazo ogólne /Fe/[(g /l] | - | <60 | - | - | <60 | <60 | <60 | - | 200 |
| Mangan /Mn / [(g /l] | - | <4 | - | - | <4 | <4 | <4 | - | 50 |
| Amonowy jon /NH4+ /[mg /l] | - | <0,15 | - | - | <0,15 | 0,19 | <0,15 | - | 0,50 |
| Azotany /NO3-/ [mg /l] | - | 0,48 | - | - | 0,72 | 0,45 | 0,45 | - | 50* |
| Azotyny /NO2-/ [mg /l] | - | <0,02 | - | - | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | 0,50* |
| Chlorki /Cl -/ [mg/l] | - | 21,1 | - | - | 11,8 | 32,7 | 7,9 | - | 250 |
| Siarczany /SO42-/ [mg/l] | - | 61,6 | - | - | 31,7 | 96,4 | 34,5 | - | 250 |
| Barwa [mg Pt/l] | <5 | < 5 | < 5 | <5 | 5 | <5 | < 5 | < 5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian** |
| Mętność /NTU / | <0,20 | < 0,20 | < 0,20 | <0,20 | 0,66 | 0, 21 | < 0,20 | < 0,20 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU |
| Smak | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Zapach | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |

*Należy spełnić  warunek: [ azotany ]/50 + [ azotyny ]/3 ≤ 1                                                                                                                                 **Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l

Załącznik nr 2

#### Tabela nr 3

Jakość wody w poszczególnych punktach koszalińskiej sieci wodociągowej                                  w I półroczu 2021r.

| Parametr | Góra Chełmska (zbiorniki) | ul. BoWID/ Mieszka I-go | ul. Niepodległości 44-46 ( Szpital) | Komora Ø1000 Manowo | Wartość parametryczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ołów /Pb/ [µg/l] | < 1,0 | < 1,0 | <1,0 | < 1,0 | ≤10 4)z 1B |
| Kadm /Cd/ [µg/l] | < 0,30 | < 0,30 | < 0,30 | < 0,30 | ≤ 5 |
| Miedź /Cu/ [mg/l] | <0,0020 | 0,0021 | <0,0020 | <0,0020 | ≤ 2,0 4 )i 5) z 1B |
| Chrom /Cr/ [µg/l] | < 4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | ≤ 50 |
| Rtęć /Hg/ [µg/l] | < 0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | ≤ 1 |
| Sód /Na/ [mg/l] | 11,8 | 6,64 | 15,6 | 6,55 | ≤ 200 |
| Magnez /Mg/ [mg/l] | 6,78 | 4,96 | 10,7 | 4,82 | 7-125 6 ) z 1D |
| Glin /Al/ [µg/l] | < 10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | ≤ 200 |
| Nikiel /Ni/ [µg/l] | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | <5,0 | ≤20 4) z 1B |
| Arsen /As/ [µg/l] | <1,0 | < 1,0 | <1,0 | <1,0 | ≤ 10 |
| Selen /Se/ [µg/l] | <2,0 | < 2,0 | < 2,0 | <2,0 | ≤ 10 |
| Antymon /Sb/ [µg/l] | <1,0 | < 1,0 | < 1,0 | <1,0 | ≤ 5 |
| Bor /B/ [mg/l] | <0,050 | < 0,050 | < 0,050 | <0,050 | ≤ 1,0 |
| Ogólny węgiel organiczny /OWO/ [mg/l] | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | bez nieprawidłowych zmian 8) z 1C |
| Fluorki /F-/ [mg/l] | < 0,10 | 0,15 | <0,10 | 0,14 | ≤ 1,5 |
| Bromiany [µg/l] | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | <5,0 | ≤ 10 3) z 1B |
| Cyjanki [µg/l] | < 15 | < 15 | < 15 | <15 | ≤ 50 |
| Benzo(a)piren [µg/l] | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | <0,003 | ≤ 0,010 |
| Benzo(b)fluoranten [µg/l] | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | - |
| Benzo(k)fluoranten [µg/l] | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | - |
| Benzo(ghi)perylen [µg/l] | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | - |
| Indeno(1,2,3-cd)piren [µg/l] | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | - |
| Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych /WWA/ [µg/l] | < 0,024 | < 0,024 | < 0,024 | 0,024 | ≤ 0,10 9) z 1 B |
| Akryloamid [µg/l] | < 0,075 | < 0,075 | < 0,075 | < 0,075 | ≤ 0,10 1) z 1 B |
| Epichlorohydryna [µg/l] | < 0,060 | < 0,060 | < 0,060 | < 0,060 | ≤ 0,10 1) z 1 B |
| Chlorek winylu [µg/l] | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | <0,15 | ≤ 0,50 1) z 1 B |
| 1,2-dichloroetan [µg/l] | < 0,8 | < 0,8 | < 0,8 | <0,8 | ≤ 3,0 |
| Trichlorometan (Chloroform) [mg/l] | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | ≤ 0,0302) z 1 D |
| Tribromometan (Bromoform) [µg/l] | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | - |
| Dibromochlorometan [µg/l] | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | - |
| Bromodichlorometan [mg/l] | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | ≤ 0,015 2)z 1 D |
| Suma trihalometanów /THM/ [µg/l] | < 4,0 | < 4,0 | < 4,0 | < 4,0 | ≤ 100 3) i 10) z 1 B |
| Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu [µg/l] | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | ≤ 10 |
| Benzen [µg/l] | < 0.30 | <0,30 | <0,30 | < 0,30 | ≤ 1,0 |
| 4,4’-DDD(Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| 4,4’-DDE (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| 4,4’-DDT (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| 2,4’-DDD(Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| 2,4’-DDE(Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| 2,4’-DDT(Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| alfa-HCH (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| beta-HCH (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| delta-HCH (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| HCH (Suma izomerów alfa, beta, gamma i delta) | < 0,080 | <0,080 | <0,080 | <0,080 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| Pentachlorobenzen (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| Heksachlorobenzen (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| Aldryna (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,030 6) i 7) z 1 B |
| Dieldryna (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,030 6) i 7) z 1 B |
| Endryna (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| Aldehyd endryny (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| Izodryna (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6) i 7) z 1 B |
| Heptachlor (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,030 6) i 7) z 1 B |
| Epoksyd heptachloru (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,030 6) i 7) z 1 B |
| Metoksychlor (Pestycyd) [µg/l] | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | ≤ 0,10 6)i 7) z 1 B) |
| cis-Chlordan (Pestycyd) | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | - |
| trans-Chlordan | < 0,020 | <0,020 | <0,020 | < 0,020 | - |
| DDT/DDE/DDD -suma izomerów | < 0,120 | <0,020 | <0,120 | <0,120 | ≤ 0,10 6)i 7) z 1 B) |
| Suma pestycydów[µg/l] | < 0,44 | <0,44 | < 0,44 | <0,44 | ≤ 0,50 6) i 8) z 1B |

Wartość parametryczna jakiej powinna odpowiadać woda określona zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia               z dnia 7  grudnia 2017r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

8) z.1C	Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż 10000 m3 dziennie.

3) z.1B	W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję  powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości.

9) z.1B	Wartość oznacza sumę stężeń  wyszczególnionych związków: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen,  indeno(1,2,3-cd)piren.

1) z.1B	Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą.

4)z 1B           Wartość stosuje się do próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi otrzymanej odpowiednią metodą  pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej spożywanej przez konsumentów, z uwzględnieniem okresowych krótkotrwałych wzrostów stężeń.

4) i 5) z1B	Wartość stosuje się do próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi otrzymanej odpowiednią metodą  pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej spożywanej przez konsumentów, z uwzględnieniem okresowych krótkotrwałych wzrostów stężeń. Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością  korozyjną wody dla rur miedzianych.

2)  z. 1D        W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.

3) i 10) z.1B	W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję, powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości. Trihalometany-ogółem ( suma THM) -wartość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).

6) i 7) z.z1B	Termin ,,pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji; Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać w danej strefie zaopatrzenia w wodę. Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,030 µg/l.

6) i 8)z.1B Termin ,,pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji; Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać w danej strefie zaopatrzenia w wodę. Suma pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo  w ramach monitoringu.

6) z1D	Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości  siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych -oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w niniejszym załączniku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Kierownik Laboratoriów MWiK Sp. z o.o.

Violetta Górka